附件2

节能技改工程2021年第二批（总第二十五批）节能量奖励资金项目相关材料

一、北京嘉诚热力有限公司供暖系统节能项目

项目改造内容为供热锅炉房及热力站的节能改造，属于供暖系统节能改造项目。项目地点位于怀柔区兴怀大街。具体改造内容为在办公楼建设分时分区能源管控中心，对5座供热锅炉房及5座小区换热站安装气候补偿系统，适时调节供热需求，达到节能的目的。该项目通过节能技改可实现年节能量644吨标准煤。

二、北京纵横三北热力科技有限公司综合节能改造项目

项目改造内容为对供热锅炉房进行节能改造，属于供暖系统节能改造项目。项目地点分别位于朝阳区三间房东路、姚家园路、豆各庄。具体改造内容为对2个锅炉房加装烟气余热回收装置，对3个锅炉房安装气候补偿系统，更换1个锅炉房的循环水泵，实现按需供热，达到节能效果。该项目通过节能技改可实现年节能量174吨标准煤。

三、北京纵横臣仕供暖服务有限公司综合节能改造项目

项目改造内容为对供热锅炉房进行节能改造，属于供暖系统节能改造项目。项目地点分别位于西城区黄寺大街、海淀区农大南路。具体改造内容为对1个锅炉房加装烟气余热回收装置，对2个锅炉房安装气候补偿系统，对公共建筑部分建设分时分区能源管控中心，实现按需供热，达到节能效果。该项目通过节能技改可实现年节能量202吨标准煤。

四、北京金房暖通节能技术股份有限公司供热系统综合节能改造项目

项目建设内容为对供热管网及锅炉进行节能改造，属于供暖系统节能改造项目。项目地点分别位于朝阳区东五环东坝中街、海淀区北三环西路。具体改造内容为在供热管网末端楼宇前加装喷射式水泵，通过调节二次网末端水利平衡，有效解决“近热远冷”的问题，避免热力失调，提高管网能源利用效率，并对锅炉房加装烟气余热回收装置，达到节能效果。该项目通过节能技改可实现年节能量108吨标准煤。

五、北京华远意通热力科技股份有限公司供热系统节能改造项目

项目改造内容为对供热锅炉房进行节能改造，属于供暖系统节能改造项目。项目地点分别位于朝阳区、海淀区、昌平区、大兴区，共13处。具体改造内容为加装烟气余热回收装置、智能供热控制器等，实现按需供热，达到节能效果。该项目通过节能技改可实现年节能量315吨标准煤。